КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ИЗМЕНА БР.1

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "СОКОБАЊА"-СОКОБАЊА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА–САНАЦИЈА КРОВА И ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ ВИЛА БОТА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 26/5

Новембар 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02-26/5/2 од 01.11.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.02-26/5/3 од 01.11.2018.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку радова - Санација крова и замена фасадне столарије на објекту Вила Бота

ЈН  26/5

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4-39 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 40-43 |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 44 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 44-53 |
| VI | Модел уговора | 54-60 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 61-69 |

Конкурсна документација садржи укупно 69 страна.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац:  Специјална болница "Сокобања"

Адреса: ул.Војводе Мишића бр.48, 18230 Сокобања

Интернет страница: www.soko-banja.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу службених гласила и база прописа, Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.soko-banja.rs  дана 05.11.2018.године, а измена и допуна дана 23.11.2018.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 26/5 су радови - Санација крова и замена фасадне столарије на објекту Вила Бота

Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000 - Грађевински радови

4. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Др Драган Богданић, тел. 018/830-148, локал 1333 и Срђан Ђорђевић, тел 018/830-148, локал 1311

Е - mail адреса: sokobolnica@mts.rs;

Факс: 018/830-072

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Др Драган Богданић ____________

2. Ана Стојковић _________________

3. Срђан Ђорђевић  ______________

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА И СЛ.

| PREDMER I PREDRAČUN RADOVA NA SANACIJI KROVA |
| --- |
| GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |
| I | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE |  |  |  |  |
| R.BR. | OPIS POZICIJE | J. M. | KOLIČINA | CENA | IZNOS (din) |
| 1 | Obeležavanje gradilišta, postavljanje gradilišne table, izrada gradilišne ograde u potrebnoj dužini . Paušalno | paušalno |  |  |
| 2 | Raskrivanje krova, demontaža letvi i šuta sa tavana sa odvozom na deponiju. Crep složiti na gradilištu na mestu koje odredi Investitor. Obračun po m2 osnove krova. | m2 | 370.00 |  |  |
| 3 | Rušenje spoljašnjeg dela dimnjaka. Obračun po m' nazavisno od preseka. | m' | 17.50 |  |  |
| 4 | Demontaža opšivke strehe od dasaka sa odvozom na deponiju. Obračun po m2. | m2 | 60.00 |  |  |
| 5 | Demontaža horizontalnih i vertikalnih oluka sa odvozom na deponiju. Obračun po m'. | m' | 165.00 |  |  |
| 6 | Montaža i demontaža fasadne skele. Skela za opšivanje strehe, a koristi se za sve vreme izvođenja radova. Obračun po m2. | m2 | 600.00 |  |  |
| 7 | Nepredviđeni radovi u visini 10 % od radova na rušenju. Za nepredviđene radove uraditi dokaznicu. | paušalno |  |  |
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE: |  |
| II | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| R.BR. | OPIS POZICIJE | J. M. | KOLIČINA | CENA | IZNOS (din) |
| 1 | Zamena trulih, deformisanih ili oštećenih elemenata krovne konstrukcije. Zamenu izvršiti drvenim elementom od čamove građe II klase istih dimenzija i oblika kao deo koji se menja. Obračun po m3. | m3 | 2.50 |  |  |
| 2 | Podaščavanje krovne konstrukcije OSB pločama d=11 mm. Obračun po m2 mereno po kosini. | m2 | 440.00 |  |  |
| 3 | Podaščavanje krovne konstrukcije OSB pločama d=11 mm sa donje strane rogova, zaštita termoizolacije između rogova. Obračun po m2 mereno po kosini. | m2 | 300.00 |  |  |
| 4 | Podaščavanje podne konstrukcije zdravim čamovim daskama d=24 mm, spajanje sa postojećom podlogom šrafovima. Daske se polažu u suprotnom smeru od postojećih. Obračun po m2. | m2 | 260.00 |  |  |
| 5 | Letvisanje krova za postavljanje falcovanog crepa. Obračun po m2 mereno po kosini. | m2 | 440.00 |  |  |
| 6 | Zamena trulih, deformisanih ili oštećenih elemenata drvene obloge strehe. Elemente zameniti novim od tvrdog drveta istih dimenzija kao elementi koji se menjaju. Nakon zamene, kompletnu strehu ostrugati, kitovati i prebrusiti, a zatim farbati istom bojom kao postojeća streha. Obračun po m2, komplet strehe. | m2 | 60.00 |  |  |
|  | UKUPNO TESARSKI RADOVI: |  |
| III | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| R.BR. | OPIS POZICIJE | J. M. | KOLIČINA | CENA | IZNOS (din) |
| 1 | Pokrivanje krova jednim slojem krovne folije preko daščane podloge. Obračun po m2 mereno po kosini zajedno sa preklopima. | m2 | 440.00 |  |  |
| 2 | Pokrivanje krova falcovanim crepom zajedno sa postavljanjem i fiksiranjem slemenjaka. Obračun po m2 pokrivanja mereno po kosini. | m2 | 440.00 |  |  |
| 3 | Montaža tipskih elemenata - snegobrana, od pocinkovanog lima. Obračun po komadu. | kom | 240.00 |  |  |
| 4 | Montaža tipskih elemenata - ventilacija, od pocinkovanog lima ili prefabrikovanih crepova, sa povezivanjem i zaptivanjem sa ventilacionim kanalima ( dimnjaci ). Obračun po komadu. | kom | 15.00 |  |  |
|  | UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: |  |
| IV | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| R.BR. | OPIS POZICIJE | J. M. | KOLIČINA | CENA | IZNOS (din) |
| 1 | Izrada i montaža visećih horizontalnih oluka od pocinkovanog lima d=0,55mm, polukružnog oblika razvijene širine 40 cm. Sve komplet sa kukama, uvodnicama, uglovima. Obračun po m'. | m | 85.00 |  |  |
| 2 | Izrada i montaža vertikalnih oluka od pocinkovanog lima d=0,55mm, kružnog oblika prečnika 120 mm. Sve komplet sa držačima i lukovima. Obračun po m'. | m | 80.00 |  |  |
| 3 | Izrada i montaža uvalnih iksni od pocinkovanog lima d=0,55mm, dimenzija 30+30 cm. Obračun po m. | m | 32.00 |  |  |
|  | UKUPNO LIMARSKI RADOVI: |  |
| V | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| R.BR. | OPIS POZICIJE | J. M. | KOLIČINA | CENA | IZNOS (din) |
| 1 | Izrada termičke izolacije od mineralne vune d=15cm, u tavanskoj konstrukciji. Obračun po m2. | m2 | 300.00 |  |  |
| 2 | Izrada parne brane u tavanskoj konstrukciji. Obračun po m2. | m2 | 300.00 |  |  |
|  | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: |  |
| VI | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| R.BR. | OPIS POZICIJE | J. M. | KOLIČINA | CENA | IZNOS (din) |
| 1 | Bojenje plafona i zidova disperzivnom bojom. Pre bojenja je potrebno pripremiti podlogu, ukloniti sve podkorušene slojeve, bandažirati prsline, poravnati masom za ispunu, obrusiti i podlogirati celu površinu adekvatnim prajmerom, prema uputstvu proizvođača. Visina prostorija je do 3,5 m'. Obračun po m2, sve komplet, otvori do 3 m2 se ne odbijaju, za veće otvore se odbija deo preko 3 m2.U jediničnu cenu obračunati zaštitu i pomeranje nameštaja sa vraćanjem u prvobitni položaj. | m2 | 2,450.00 |  |  |
|  | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: |  |
|  | R E K A P I T U L A C I J A: |  |
|  | A)GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |
|  | I) PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE |  |  |  |
|  | II) TESARSKI RADOVI |  |  |  |
|  | III) KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |
|  | IV) LIMARSKI RADOVI |  |  |  |
|  | V) IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |
|  | VI) MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI: |  |  | din |

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA NA ZAMENI FASADNE STOLARIJE

|  |  |  | mera | količina | cena/jed | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Radovi na pripremi i rušenju: |  |  |  |  |
|  | 1 | Pažljiva demontaža drvenih i metalnih vrata zajedno sa štokom, površine do 5,00 m2. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 6 km koju odredi investitor. Obračun po komadu vrata. | kom | 2.00 |  |  |
|  | 2 | Pažljiva demontaža drvenih prozora, površine do 2,00 m2. Demontirane prozore očistiti, sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju, do 6 kilometara, koju odredi investitor. Obračun po komadu prozora. | kom | 25.00 |  |  |
|  |  | Od 2,00 - 5,00 m2 | kom | 36.00 |  |  |
|  |  | Ukupno radovi na pripremi i rušenju: |  |  | . |  |
| 2 Građevinska stolarija: Sve bravarske radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom, uz punu primenu savremenog alata i mehanizacije namenjene ovoj vrsti radova. Svi upotrebljeni materijali spojna i vezivna sredstva (zaštitna sredstva) moraju biti propisanog kvaliteta - odnosno da poseduju ateste. Pre početka izrade pozicija, izvođač je dužan da uradi radioničke detalje i iste podnese projektantu na overu. Radovi se moraju izvesti kvalitetno u svemu prema propisima, standardima, tehničkoj dokumentaciji i overenim radioničkim detaljima. Bravariju raditi od profilisanog metala, ravnih i profilisanih limova uz kombinaciju sa ostalim materijalima, kako već to nalaze tehnička dokumentacija i overeni radionički detalji. Kod spojeva raznorodnih materijala, izvršiti potrebnu zaštitu zaptivanje-dihtovanje, izvesti spoljna i unutrašnja opšivanja, postaviti odgovarajući projektovani okov za otvaranje i zatvaranje, kao i mogućnost zaključavanja. Za svo vreme izvođenja, odnosno predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mere kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. A ako ipak dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje. Obračun se vrši po jedinici mere naznačene kod svake pozicije radova. Jedinična cena obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova sa kompletnim zastakljivanjem (nabavku osnovnog, veznog i zaštitnog materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu, sva zaptivanja, dihtovanja, spoljna i unutrašnja opšivanja, sve okove, zaštita i finalno bojenje-lakiranje kao i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova i vraćanje fasade i unutrašnjih obloga u prvobitno stanje). U cenu demontaže i ugradnje pojedinačnih pozicija uračunati i sav potreban rad i materijalna obradi špaletni oko prozora i vrata koje treba vratiti u prvobitni izgled kao pre početka izvođenja radova. Ovaj opis je sastavni deo svake pojedinačno opisane pozicije radova i isti ne isključuje primenu važećih propisa u građevinarstvu iz ove oblasti. NAPOMENA: Pre izrade bilo koje pozicije bravarskih radova mere obavezno prekontrolisati na licu mesta. Izvođač je u obavezi da pre izrade bilo koje poziciju uradi radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Kod aluminijumske stolarije nije potrebna ugradnja uređaja za pasivnu ventilaciju ("Regel air"). |
|  | 1 | Izrada i postavljanje ulaznih dvokrilnih delimično zastakljenih PVC vrata dimenzija 172x260cm u svemu kao POS 1 šeme stolarije. Vrata izraditi od visoko otpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Vrata dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti niskoemisionim sigurnosnim termo staklom d=4.4.1+16+4.4.1.mm i dihtovati EPDM gumom. Ispunu plota izvesti kompozitnim AL panelima sa profilacijom u svemu kao postojeća vrata. Obračun po komadu vrata, zajedno sa obradom špaletni prema šemi bravarije. | kom | 1.00 |  |  |
|  | 2 | Izrada i postavljanje zastakljenih četvorokrilnih PVC prozora dimenzija 110/200cm u svemu kao POS 2 šeme stolarije. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti niskoemisionim termo staklom d=4+16+4mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu uračunati i podprozorsku klupicu, kao i solbank od plastificiranog aluminijuma i opšivne lajsne. Obračun po komadu prozora, zajedno sa obradom špaletni prema šemi bravarije. | kom | 16.00 |  |  |
|  |  | U svemu kao POS 2a šeme stolarije. | kom | 4.00 |  |  |
|  |  | U svemu kao POS 2b šeme stolarije. | kom | 4.00 |  |  |
|  | 3 | Izrada i postavljanje zastakljenih četvorokrilnih PVC prozora dimenzija 150/200cm u svemu kao POS 3 šeme stolarije. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti niskoemisionim termo staklom d=4+16+4mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu uračunati i podprozorsku klupicu, kao i solbank od plastificiranog aluminijuma i opšivne lajsne. Obračun po komadu prozora, zajedno sa obradom špaletni prema šemi bravarije. | kom | 8.00 |  |  |
|  |  | U svemu kao POS 3a šeme stolarije. | kom | 2.00 |  |  |
|  | 4 | Izrada i postavljanje zastakljenih četvorokrilnih PVC prozora dimenzija 110/160cm u svemu kao POS 4 šeme stolarije. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti niskoemisionim termo staklom d=4+16+4mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu uračunati i podprozorsku klupicu, kao i solbank od plastificiranog aluminijuma i opšivne lajsne. Obračun po komadu prozora, zajedno sa obradom špaletni prema šemi bravarije. | kom | 1.00 |  |  |
|  | 5 | Izrada i postavljanje zastakljenih dvorokrilnih PVC prozora dimenzija 150/110cm u svemu kao POS 5 šeme stolarije. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti niskoemisionim termo staklom d=4+16+4mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu uračunati i podprozorsku klupicu, kao i solbank od plastificiranog aluminijuma i opšivne lajsne.Sa spoljne strane prozora ugraditi čeličnu protivprovalnu rešetku u svemu kao postojeću. Obračun po komadu prozora, zajedno sa obradom špaletni prema šemi bravarije. | kom | 2.00 |  |  |
|  | 6 | Izrada i postavljanje zastakljenih dvorokrilnih PVC prozora dimenzija 110/110cm u svemu kao POS 6 šeme stolarije. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti niskoemisionim termo staklom d=4+16+4mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu uračunati i podprozorsku klupicu, kao i solbank od plastificiranog aluminijuma i opšivne lajsne. Sa spoljne strane prozora ugraditi čeličnu protivprovalnu rešetku u svemu kao postojeću. Obračun po komadu prozora, zajedno sa obradom špaletni prema šemi bravarije. | kom | 2.00 |  |  |
|  |  | U svemu kao POS 6a šeme stolarije. | kom | 2.00 |  |  |
|  | 7 | Izrada i postavljanje zastakljenih jednorokrilnih PVC prozora dimenzija 60/112cm u svemu kao POS 8 šeme stolarije. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti niskoemisionim termo staklom d=4+16+4mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu uračunati i podprozorsku klupicu, kao i solbank od plastificiranog aluminijuma i opšivne lajsne. Sa spoljne strane prozora ugraditi čeličnu protivprovalnu rešetku u svemu kao postojeću. Obračun po komadu prozora, zajedno sa obradom špaletni prema šemi bravarije. | kom | 2.00 |  |  |
|  | 8 | Izrada i postavljanje zastakljenih jednorokrilnih PVC prozora dimenzija 57/73cm u svemu kao POS 10 šeme stolarije. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti niskoemisionim termo staklom d=4+16+4mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu uračunati i podprozorsku klupicu, kao i solbank od plastificiranog aluminijuma i opšivne lajsne. Obračun po komadu prozora, zajedno sa obradom špaletni prema šemi bravarije. | kom | 4.00 |  |  |
|  |  | U svemu kao POS 10a šeme stolarije. | kom | 2.00 |  |  |
|  | 9 | Izrada i postavljanje ulaznih dvokrilnih delimično zastakljenih PVC vrata dimenzija 175x275cm u svemu kao POS 11 šeme stolarije. Vrata izraditi od visoko otpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Vrata dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti niskoemisionim sigurnosnim termo staklom d=4.4.1+16+4.4.1.mm i dihtovati EPDM gumom. Ispunu plota izvesti kompozitnim AL panelima sa profilacijom u svemu kao postojeća vrata. Obračun po komadu vrata, zajedno sa obradom špaletni prema šemi bravarije. | kom | 1.00 |  |  |
|  | 10 | Izrada i postavljanje zastakljenih dvorokrilnih PVC prozora dimenzija 85/74cm u svemu kao POS 12 šeme stolarije. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti niskoemisionim termo staklom d=4+16+4mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu uračunati i podprozorsku klupicu, kao i solbank od plastificiranog aluminijuma i opšivne lajsne. Obračun po komadu prozora, zajedno sa obradom špaletni prema šemi bravarije. | kom | 2.00 |  |  |
|  | 11 | Izrada i postavljanje zastakljenih četvorokrilnih PVC prozora dimenzija 88/200cm u svemu kao POS 13 šeme stolarije. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti niskoemisionim termo staklom d=4+16+4mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu uračunati i podprozorsku klupicu, kao i solbank od plastificiranog aluminijuma i opšivne lajsne. Obračun po komadu prozora, zajedno sa obradom špaletni prema šemi bravarije. | kom | 2.00 |  |  |
|  | 12 | Izrada i postavljanje zastakljenih četvorokrilnih PVC prozora dimenzija 205/260cm u svemu kao POS 14 šeme stolarije. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti niskoemisionim termo staklom d=4+16+4mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu uračunati i podprozorsku klupicu, kao i solbank od plastificiranog aluminijuma i opšivne lajsne. Obračun po komadu prozora, zajedno sa obradom špaletni prema šemi bravarije. | kom | 1.00 |  |  |
|  | 13 | Izrada i postavljanje zastakljenih dvorokrilnih PVC prozora dimenzija 58/200cm u svemu kao POS 15 šeme stolarije. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti niskoemisionim termo staklom d=4+16+4mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu uračunati i podprozorsku klupicu, kao i solbank od plastificiranog aluminijuma i opšivne lajsne. Obračun po komadu prozora, zajedno sa obradom špaletni prema šemi bravarije. | kom | 4.00 |  |  |
|  | 14 | Izrada i postavljanje zastakljenih četvorokrilnih PVC prozora dimenzija 160/205cm u svemu kao POS 16 šeme stolarije. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti niskoemisionim termo staklom d=4+16+4mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu uračunati i podprozorsku klupicu, kao i solbank od plastificiranog aluminijuma i opšivne lajsne. Obračun po komadu prozora, zajedno sa obradom špaletni prema šemi bravarije. | kom | 1.00 |  |  |
|  | 15 | Izrada i postavljanje zastakljenih jednorokrilnih PVC prozora dimenzija 80/85cm u svemu kao POS 17 šeme stolarije. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti niskoemisionim sigurnosnim termo staklom d=4.4.1+16+4.4.1mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu uračunati i podprozorsku klupicu, kao i solbank od plastificiranog aluminijuma i opšivne lajsne. Obračun po komadu prozora, zajedno sa obradom špaletni prema šemi bravarije. | kom | 2.00 |  |  |
|  |  | Ukupno građevinska stolarija: |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  | I | I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI POSLOVI (GZP) |  |  |  |  |
|  |  | Radovi na pripremi i rušenju |  |  |  |
|  |  | Građevinska stolarija |  |  |  |
|  |  | U K U P N O |  |  |  |

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA NA GROMOBRANSKOJ INSTALACIJI

| R. Br. | OPIS POZICIJE | JEDIN. MERE | KOLIČ. | JEDINIČ. CENA (din/jedin. mere) | UKUPNA CENA(din) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Razbijanje betonskih površina kao priprema za iskop rova za polaganje uzemljivačke trake, sa odvozom šuta na deponiju do 3km udaljenosti i vraćanjem u prvobitno stanje. Obračunava se i plaća po m² betonske površine. | m2 | 9 |  |  |
| 2. | Iskop rova dimenzija (0,8x0,4)m u zemljištu III kategorije sa naknadnim zatrpavanjem i odvozom viška zemlje iz iskopa na deponiju do 3km udaljenosti, za potrebe polaganja uzemljivačke traka FeZn 25x4mm za izradu zemnih uvodnika i trakastih uzemljivača uzemljivačkog sistema "pačja šapa". U jediničnu cenu uračunati sve potrebne radove i materijal. Obračunava se i plaća po m³ iskopanog rova. | m³ | 13 |  |  |
| 3. | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada i ugradnja na licu mesta sistema radijalnih vertikalnih cevnih i horizontalnih trakastih uzemljivača za izradu "pačije šape" na način: polaganje tri uzemljivačke trake FeZn 25x4mm dužine 3m svaka sa međusobnim povezivanjem na jednom kraju i povezivanjem sa zemnim uvodnikom na istom kraju, sa izradom spoja u olovu; pobijanje tri cevna uzemljivača od čelične cevi Ø60, dužine 3m sa povezivanjem na trakaste uzemljivače obujmicom ili praškastim zavarivanjem. Obračunava se i plaća po komadu "pačje šape". | kom | 2 |  |  |
| 4. | Nabavka, isporuka i ugradnja FeZn trake 25x4mm za izradu zemnog uvodnika P 25 SRPS N.B4.901 Č0000 (FeZn 25x4mm) koji povezuje ispitni spoj gromobranske instalacije 90x90 SRPS N.B4.936/III sa uzemljivačkim sistemom "pačja šapa". Obračunava se i plaća po m¹ položene trake. | m¹ | 28 |  |  |
| 5. | Nabavka, isporuka i ugradnja ispitnog spoja gromobranske instalacije 90x90 SRPS N.B4.936/III. Obračunava se i plaća po komadu ispitnog spoja. | kom | 2 |  |  |
| 6. | Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnog "L" profila (30x30x3)mm, dužine 2m, za zaštitu zemnog uvodnika u delu polaganja po kamenoj fasadi objekta. Profil se ugrađuje tako da je 0,5m ispod nivoa tla, a ostatak od 1,5m iznad tla, uz zid, a preko FeZn trake 25x4mm koja služi za izradu zemnog uvodnika. Obračunava se i plaća po komadu profila. | kom | 2 |  |  |
| 7. | Nabavka, isporuka i ugradnja krovne potpore SRPS 920. Obračunava se i plaća po komadu krovne potpore. | kom | 34 |  |  |
| 8. | Nabavka, isporuka i ugradnja krovne potpore SRPS 922 B. Obračunava se i plaća po komadu krovne potpore. | kom | 2 |  |  |
| 9. | Nabavka, isporuka i ugradnja zidne potpore SRPS 925 B sa graničnikom. Obračunava se i plaća po komadu zidne potpore. | kom | 4 |  |  |
| 10. | Nabavka, isporuka i ugradnja na prethodno postavljene zidne potpore na zapadnoj fasadi objekta, odnosno u zidu, ispod maltera na istočnoj fasadi objekta FeZn trake 20x3mm za izradu odvodnog voda P 20 SRPS N.B4. 901 Č0000 (FeZn 20x3mm), sa zavarivanjem odvodnog voda na noseći jarbol hvataljke sa ranim startovanjem i povezivanjem na drugom kraju na zemni uvodnik u ispitnom spoju. Obračunava se i plaća po m¹ položene trake. | m¹ | 55 |  |  |
| 11. | Nabavka, isporuka i ugradnja nosećeg jarbola uređaja sa ranim startovanjem, od pocinkovane čelične cevi, ukupne dužine 6,85m, u svemu prema prilogu iz grafičke dokumentacije. Obračunava se i plaća po komadu nosećeg jarbola. | kom | 1 |  |  |
| 12. | Nabavka, isporuka i ugradnja gromobrana sa uređajem za rano startovanje tipa Prevectron®2 S3.40 (ili ekvivalentnog), sa montažom na vrh nosećeg jarbola. Obračunava se i plaća po komadu uređaja za rano startovanje. | kom | 1 |  |  |
| 13. | Nabavka, isporuka i ugradnja brojača udara groma. Obračunava se i plaća po komadu brojača. | kom | 2 |  |  |
| 14. | Ispitivanje instalacije, vršenje potrebnih merenja, izdavanje atesta i puštanje instalacije u probni rad od strane ovlašćenog pravnog lica. Obračunava se i plaća paušalno | paušalno | 1 |  |  |
|  |  |  |  | UKUPNO: |  |

| REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radovi na sanaciji krova |  |  |  |
| Građevinska stolarija |  |  |  |
| Gromobranska instalacija |  |  |  |
| Ukupno |  |  |  |
| PDV |  |  |  |
| Ukupno sa PDV-om |  |  |  |

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | ДОКАЗ: Понуђач је у обавези да уз понуду достави фотокопије закључених уговора о предметној набавци и фотокопије окончаних ситуација |
|  | Да је у моменту подношења понуде понуђач извршио предметне радове код најмање два инвеститора и то најмање у вредности од по 5.000.000,00 динара без ПДВ-а |  |
| 2. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | ДОКАЗ: Понуђач је у обавези да достави очитану саобраћајну дозволу за минимум једно теретно возило |
|  | Да понуђач располаже са минимум једним теретним возилом за одвоз шута |  |
| 3. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | ДОКАЗ: Понуђач у изјави, овереној и потписаној од стране овлашћеног лица, наводи да има у радном односу или ангажованог по основу уговора најмање једног запосленог грађевинског инжењера и уз изјаву прилаже фотокопију одговарајуће лиценце са потврдом о важењу исте |
|  | Да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има у радном односу или ангажованог по основу уговора најмање једног грађевинског инжињера са лиценцом одговорног извођача радова према врсти радова који су предмет јавне набавке |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројевима 1. до 3. за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем доказа наведених у табеларном приказу "начин доказивања" под редним бројевима 1. до 3.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. Додатне услове испуњавају заједно.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- Доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН- понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова. У случају да две или више понуда имају исти рок завршетка радова, наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача чија је понуда прва стигла на адресу наручиоца.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _______ од _____________ за јавну набавку радова-Санација крова и замена фасадне столарије на објекту Вила Бота, ЈН 26/5

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Санација крова и замена фасадне столарије на објекту Вила Бота - ЈН 26/5

| Укупна цена без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања: | 100% аванс у року од 8 дана од дана испостављања предрачуна за уговорене радове |
| Рок важења понуде (најмање 240 дана од дана отварања понуда): | ________ дана од дана отварања понуда. |
| Рок завршетка радова (не може бити дужи од 90 календарских дана од дана увођења у посао): | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период (не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје радова) | _________ месеци од дана примопредаје радова |
| Место извршења радова: | Објекат Вила Бота, Сокобања |

Датум 					                                Понуђач

_____________________________			             ________________________________

М. П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Редни број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (2x3) |
|  | Радови на санацији крова | 1 |  |  |
|  | Грађевинска столарија | 1 |  |  |
|  | Громобранска инсталација | 1 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова - Санација крова и замена фасадне столарије на објекту Вила Бота ЈН 26/5, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова - Санација крова и замена фасадне столарије на објекту Вила Бота ЈН 26/5, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова - Санација крова и замена фасадне столарије на објекту Вила Бота ЈН 26/5, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, то може представљати негативну референцу према члану 82. став 1. тачка 3. ЗЈН;

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА - САНАЦИЈА КРОВА И ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ ВИЛА БОТА

Закључен између:

Наручиоца Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести «Сокобања», са седиштем у Сокобањи, улица Војводе Мишића бр. 48, кога заступа в.д. директора др Весна Милановић (у даљем тексту: наручилац)

и

_______________________, са седиштем у ________________, улица __________________, кога заступа директор __________________ (у даљем тексту: извођач)

(остали понуђачи из групе понуђача)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Подаци о наручиоцу:                                        Подаци о извођачу:

| ПИБ:100693517 | ПИБ: |
| --- | --- |
| Матични бр.:07248261 | Матични бр.: |
| Број рачуна:840-537667-43 840-537661-61 | Број рачуна: |
| Телефон:018/830-148 | Телефон: |
| Телефакс:018/830-072 | Телефакс: |
| Е-mail:sokiobolnica@mts.rs | Е-mail: |

Основ уговора:

| Број ЈН и датум објављивања јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет страници Болнице: | ЈН 26/5 објављена дана 05.11.2018.године на Порталу јавних набавки и интернет страници Болнице |
| --- | --- |
| Број и датум одлуке о додели уговора: |  |

Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ______________

Члан 1.

1.1. Уговорне стране констатују:

- да понуда извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора.

- да је наручилац у складу са чл. 78. Закона, на основу понуде продавца и одлуке о додели уговора бр. ________ од _________ год. изабрао извођача за извођење радова - Санација крова и замена фасадне столарије на објекту Вила Бота.

Члан 2.

2.1. Предмет уговора је извођење радова - Санација крова и замена фасадне столарије на објекту Вила Бота и ближе је одређен усвојеном понудом извођача бр. ______ од _____ 2018. године, која је саставни део овог уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

(Извођач наступа са подизвођачем ______________________, ул. ________________ из __________________________, који ће делимично извршити предметну набавку радова, у делу: _______________________________)

2.2. Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 3.

3.1. Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи укупно __________ динара без ПДВ-а, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр._____________од __________2018.године.

3.2. Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

3.3. Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 4.

4.1. Наручилац се обавезује да уговорену цену плати извођачу радова авансно 100% у року од 8 дана од дана испостављања предрачуна за уговорене радове и то на рачун извођача радова бр. _____________________ код банке _________.

4.2. Извођач је дужан да у року од три дана од дана закључења уговора достави меницу и менично овлашћење, као средство обезбеђења за тражени аванс са копијом депо картона и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице.

4.3. Меничним овлашћењем овластити Наручиоца да меницу може да попуни на износ траженог аванса, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Извођача, статусних промена код Извођача, оснивања нових правних субјеката и др.

4.4. Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.

4.5. По извршењу уговорних обавеза Извођача, одсек рачуноводства Наручиоца ће вратити сопствену меницу за дати аванс.

4.6. У случају да испостављени рачун буде мањи од уговорених и авансно исплаћених средстава, извођач се обавезује да изврши повраћај разлике између авансно исплаћених и фактурисаних средстава.

Члан 5.

5.1. Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора.

5.2. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је наручилац предао Извођачу техничку документацију за извођење предметних радова,

- да је наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

5.3. Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

5.4. Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за квалитативну и квантитативну примопредају радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

5.5. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без писмене сагласности Наручиоца.

Члан 6.

6.1. Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача, али не дуже од 30 календарских дана:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

- у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

6.2. Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

6.3. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

6.4. У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

6.5. Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 7.

7.1. Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с`тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених радова.

7.2. Уколико Извођач не поступи у складу са чланом 11. Уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговерене вредности за сваки дан закашњења, с`тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених радова.

7.3. Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем окончанe ситуацијe.

Члан 8.

8.1. Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

8.2. Извођач се обавезује:

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад у више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с`тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Члан 9.

9.1.Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

- податке о објекту на коме се изводе радови;

- одговорном пројектанту;

- податке о Наручиоцу, Извођачу и надзорном органу;

- почетак и рок завршетка радова.

Члан 10.

10.1. Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

10.2. Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом.

10.3. Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му техничку документацију, као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Члан 11.

11.1.Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија је у обавези да у року од 3 дана од дана закључења уговора достави детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције: прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака. Детаљан динамички план доставити у четири примерка, по два за сваку уговорну страну.

Члан 12.

12.1. За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, Извођач је дужан да у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице.

12.2. Меничним овлашћењем овластити Наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Извођача радова, статусних промена код Извођача радова, оснивања нових правних субјеката и др.

12.3. Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.

12.4. Уколико се Извођач радова не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

12.5. Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.

12.6. Меницу за добро извршење посла Наручилац ће наплатити уколико Извођач не испоштује одредбе овог уговора.

Члан 13.

13.1. Извођач је дужан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Члан 14.

14.1. Гарантни рок за изведене радове износи ____ месеца рачунајући од дана примопредаје радова.

14.2. Извођач је дужан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда наручиоцу све гарантне листове и атесте за уграђени материјал и опрему.

Члан 15.

15.1. Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

15.2. Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране наручиоца, наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет извођача.

Члан 16.

16.1. За укупно уграђен материјал и опрему извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и конкурсном документацијом.

16.2. Уколико наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене оргнизације за контролу квалитета.

16.3. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

16.4. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, наручилац има право да тражи да извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико извођач у одређеном року то не учини, наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак извођача по овом уговору.

Члан 17.

17.1. Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних (непредвиђених) радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и наручиоца.

17.2. По добијању писмене сагласности наручиоца, односно, након спровођења преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда (члан 36. став.1 тачка 5. ЗЈН) извођач ће извести додатне (непредвиђене) радове. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. _____ од _______ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 15% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 18.

18.1. Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне и непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

18.2. Извођач  и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 18.1. овог члана, о томе обавесте наручиоца.

18.3. Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

18.4. Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 19.

19.1. Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

19.2. Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

19.3. Комисију за примопредају радова чине по један представник наручиоца, стручног надзора и извођача.

19.4. Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

19.5. Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда наручиоцу попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.

19.6. Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун извођача радова.

19.7. Евентуално уступање отклањања недостака другом извођачу наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Члан 20.

20.1. Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

20.2. Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о промопредаји радова.

Члан 21.

21.1. Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

-уколико извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих радова прекине са извођењем радова

-уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора

Члан 22.

22.1. У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

22.2. Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

22.3. У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 23.

23.1.За све што овим уговором није посебно утврђено, примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 24.

24.1. Прилози и саставни делови уговора су:

-понуда извођача бр. ______ од ________2018. године

-динамички план.

Члан 25.

25.1. Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

25.2. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 26.

26.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна.

Члан 27.

27.1. Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                      ЗА НАРУЧИОЦА,

ДИРЕКТОР                                                                        В.Д. ДИРЕКТОРА

_____________________                                                            др Весна Милановић

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Специјална болница "Сокобања", ул. Војводе Мишића бр.48, 18230 Сокобања са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова- Санација крова и замена фасадне столарије на објекту Вила Бота ЈН 26/5 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.12.2018.године до 10.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, односно дана 06.12.2018. године у 10.30 часова на адреси Специјална болница "Сокобања"- Сокобања, Војводе Мишића 48, сала на трећем спрату.

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту и извод из Агенције за привредне регистре.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);

- Доказе о испуњености услова из члана  76. Закона, наведене у Поглављу III конкурсне документације-Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН и упутству како се доказује испуњеност тих услова (Додатни услови-начин доказивања)

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Модел уговора;

- Техничке карактеристике (спецификацију)-поглавље II

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача;

- Атест за прозор

- Атест за пропустљивост ваздуха према СРПС ЕН 1026 и треба да задовољи услове квалитета из стандарда СРПС ЕН 12207, минимално класа ИИ.

- Атест за отпорност према деловању воде према СРПС ЕН 1027 и треба да задовољи услове квалитета из стандарда СРПС ЕН 12208, минимално класа ИИ.

- Атест за звучну заштиту (СРПС У.Ј6.201, класа ИИ)

- Атест о коефицијенту пролаза топлоте (према СРПС У.Ј5.060 и да задовољи услове квалитета из СРПС У.Ј5.600)

- Атест за стакло (СРПС Б.Е1.011) - Атест за окове.

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница "Сокобања", ул. Војводе Мишића бр.48, 18230 Сокобања,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова - Санација крова и замена фасадне столарије на објекту Вила Бота ЈН 26/5 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - Санација крова и замена фасадне столарије на објекту Вила Бота ЈН 26/5 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова - Санација крова и замена фасадне столарије на објекту Вила Бота ЈН 26/5 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Санација крова и замена фасадне столарије на објекту Вила Бота ЈН 26/5 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

У споразуму, такође треба навести и следеће:

- понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор

- понуђача који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђача који ће издати рачун.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања 100% аванс у року од 8 дана од дана испостављања предрачуна за уговорене радове.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни период не може бити краћи од 24 месеца од дана завршетка радова.

9.3.  Захтев у погледу рока завршетка радова

Рок завршетка радова не може бити дужи од 90 календарских дана од дана увођења у посао.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 240 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунат комплетан рад и материјал за предметну набавку који је тачно дефинисан у поглављу II конкурсне документације (врста, техничке карактеристике, (спецификације), квалитет, количина и опис радова и сл.)

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ДОДАТНИ (НЕПРЕДВИЂЕНИ) РАДОВИ

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних (непредвиђених) радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и наручиоца.

По добијању писмене сагласности наручиоца, односно, након спровођења преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда (члан 36. став.1 тачка 5. ЗЈН) извођач ће извести додатне (непредвиђене) радове. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 15% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

12. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је дужан да достави:

- Средство финансијског обезбеђења за тражени аванс

Понуђач је дужан да у року од три дана од дана закључења уговора достави меницу и менично овлашћење, као средство обезбеђења за тражени аванс са копијом депо картона и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице.

Меничним овлашћењем овластити Наручиоца да меницу може да попуни на износ траженог аванса, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Извођача, статусних промена код Извођача, оснивања нових правних субјеката и др.

Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.

По извршењу уговорних обавеза Извођача, одсек рачуноводства Наручиоца ће вратити сопствену меницу за дати аванс.

- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, Извођач је дужан да у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице.

Меничним овлашћењем овластити Наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Извођача радова, статусних промена код Извођача радова, оснивања нових правних субјеката и др.

Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.

Уколико се Извођач радова не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.

Меницу за добро извршење посла Наручилац ће наплатити уколико Извођач не испоштује одредбе овог уговора.

У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца: Специјална болница "Сокобања", ул.Војводе Мишића бр.48, 18230 Сокобања, електронске поште на e-mail: sokobolnica@mts.rs или факсом на број: 018/830-072) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде искључиво радним данима од 7.00-15.00 часова, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, која су на адресу наручиоца пристигла после 15.00 часова, сматраће се да су стигла првог наредног радног дана.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 26/5.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни број јавне набавкe];

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.